Chorobate .

Le chorobate est un instrument permettant de projeter à distance la valeur de l'horizontale .

Bien qu'aucune fouille archéologique n'ait permis d'en retrouver ne serait-ce que des fragments (l'appareil est presque exclusivement en bois), la description que nous en avons est suffisamment précise pour que nous ayons une idée assez correcte des dimensions et de l'allure générale de cet instrument.

Il faut d'abord régler correctement le chorobate à l'horizontale :

- sans vent cela se fait avec 2 fils à plomb qui doivent être rigoureusement perpendiculaire avec les lignes tracées dans les supports du cadre .

- avec du vent, les plombs peuvent osciller, et on utilise alors la gouttière centrale qui doit être rigoureusement pleine d'eau affleurant à ses 2 extrémités .

On ajuste la chrobate jusqu'à l'horizontale en y adjoignant des calles .

Quand l'horizontale est obtenue, il faut alors 2 hommes ; un à chaque extrémité de la visée  .

Le premier vise à l’horizontale et donne des ordres optiques à l’autre .

Le second, à l’autre extrémité, monte ou descend sa référence jusqu’à ce que la référence soit juste sur la même ligne horizontale des 2 côtés .
Afin de minimiser les risques d'erreur, l'opération est renouvelée plusieurs fois puis on procède à une moyenne des relevées.